Príloha č. 1

Špecifikácia – cenový formulár

#### Predmet zákazky: „Renovácia podlahy telocvične“

| Identifikácia uchádzača |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno / názov: |  |
| Adresa sídla / miesta podnikania: |  |
| IČO: |  |
| Dátum: |  |

| Názov položky | MJ | Cena v eur bez DPH za MJ | DPH 20% | Cena v eur s DPH za MJ | Počet MJ | Cena v eur spolu bez DPH | DPH 20% | Cena v eur spolu s DPH | Minimálne požadované parametre (podrobný popis / špecifikácia) | Ponuka uchádzača (technická špecifikácia ponúkaného tovaru vrátane názvu výrobcu a typového označenia ponúkaného tovaru) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brúsenie parkiet hrubé | m2 |  |  |  | 284,16 |  |  |  | zrovnávanie viacnásobné valcovou brúskou v rôznych smeroch, zrnitosť brúsnych pásov 24, 40, materiál zirkón |  |
| Brúsenie parkiet jemné | m2 |  |  |  | 284,16 |  |  |  | brúsenie viacnásobné valcovou brúskou v rôznych smeroch, zrnitosť brúsnych pásov 80, 100, materiál zirkón |  |
| Leštenie | m2 |  |  |  | 284,16 |  |  |  | leštenie vysokootáčkovou leštičkou, min. počet otáčok 2500 ot./min |  |
| Medzibrus | m2 |  |  |  | 284,16 |  |  |  |  |  |
| Vysatie podkladu | m2 |  |  |  | 284,16 |  |  |  |  |  |

- 2 -

| Názov položky | MJ | Cena v eur bez DPH za MJ | DPH 20% | Cena v eur s DPH za MJ | Počet MJ | Cena v eur spolu bez DPH | DPH 20% | Cena v eur spolu s DPH | Minimálne požadované parametre (podrobný popis / špecifikácia) | Ponuka uchádzača (technická špecifikácia ponúkaného tovaru vrátane názvu výrobcu a typového označenia ponúkaného tovaru) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lakovanie v troch vrstvách | m2 |  |  |  | 284,16 |  |  |  | vrstva základný lak na vodnej báze na parketové drevené podlahy, rýchloschnúci, určený na športové účely , aplikácia valčekom s jemným vláknom Mikro 120 2. a 3. vrstva vrchný jednozložkový lak na vodnej báze pre parketové drevené podlahy určený pre veľmi silné zaťaženie, určený pre športové podlahy, aplikácia valčekom s jemným vláknom 120 Deluxe |  |
| Čiarovanie ihriska - basketbal | m |  |  |  | 230 |  |  |  | použitie čiernej farby odolnej voči oderu určenou na parketové podlahy v športoviskách |  |
| Čiarovanie ihriska – bedminton | m |  |  |  | 104 |  |  |  | použitie žltej farby odolnej voči oderu určenou na parketové podlahy v športoviskách |  |
| Čiarovanie ihriska – volejbal | m |  |  |  | 85 |  |  |  | použitie bielej farby odolnej voči oderu určenou na parketové podlahy v športoviskách |  |

- 3 -

| Názov položky | MJ | Cena v eur bez DPH za MJ | DPH 20% | Cena v eur s DPH za MJ | Počet MJ | Cena v eur spolu bez DPH | DPH 20% | Cena v eur spolu s DPH | Minimálne požadované parametre (podrobný popis / špecifikácia) | Ponuka uchádzača (technická špecifikácia ponúkaného tovaru vrátane názvu výrobcu a typového označenia ponúkaného tovaru) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lišta soklová (dodanie s montážou) | m |  |  |  | 71,36 |  |  |  | dub masív 8 x 30 x 2000 mm |  |
| Demontáž podlahových dosiek pod radiátormi | celok |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Celková cena v € |  |  |
| --- | --- | --- |
| Suma spolu bez DPH |  |  |  |
| DPH 20% |  |  |  |
| Suma spolu s DPH |  |  |  |

Pečiatka a podpis